Zadanie 1-

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wykonaniu monitoringu składowiska odpadów w Klępiu Dolnym  w fazie poeksploatacyjnej w 2021 r. oraz 2022 r.

Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej należy prowadzić stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).

2. Zakres przedmiotu zapytania ofertowego obejmuje:

a) badanie wielkości przepływu wód powierzchniowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

b) badanie składu wód powierzchniowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

c) badanie objętości wód odciekowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

d) badanie składu wód odciekowych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

e) badanie poziomu wód podziemnych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

f) badanie składu wód podziemnych – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

g) badanie emisji gazu składowiskowego – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

h) badanie składu gazu składowiskowego – częstotliwość pomiarów co 6 miesięcy,

i) przeprowadzenie kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów metodami geodezyjnymi w oparciu o ustalone repery, oraz przeprowadzenie oceny stateczności zboczy określanej metodami geotechnicznymi – częstotliwość pomiarów co 12 miesięcy,

j) badanie wielkości opadu atmosferycznego, – częstotliwość pomiarów 1 raz dziennie- udostępniony przez Zamawiającego na koniec roku 2021

k) sprawdzenie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – częstotliwość pomiarów co 12 miesięcy,

l) opracowanie zbiorczych półrocznych raportów z wyników badań wraz z wynikającymi z nich wnioskami – 2 razy w roku,

m) opracowanie zbiorczych rocznych raportów z wyników badań wraz z wynikającymi z nich wnioskami – 1 raz w roku.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać podsumowanie wykonanych prac oraz wnioski dla Zamawiającego obejmujące:

a) wyniki pomiarów, badań i analiz,

b) wnioski wynikające z przeprowadzonych prac,

c) informacje dotyczące ewentualnych niezgodności i zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji,

d) uwagi i konkluzje.

4. Wymagania:

a)Posiadanie akredytacji na wymagane badania – warunek podstawowy,
b)Posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych osób uprawnionych do poboru próbek,
5. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. – Sprawozdanie z badań do 15 stycznia

Zadanie 2 - Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wykonaniu badania wody z 3 punktów zlokalizowanych na terenie gminy Stopnica tj.

1. Wolica - woda podziemna –  w miesiącu październik 2021r., oraz w 2022 r.,

2. Podlasek  - woda podziemna - w miesiącu październik 2021, oraz w 2022 r.,

3. Strzałków  - woda podziemna - w miesiącu październik 2021, oraz w 2022 r.,

obejmujące monitoring przeglądowy w zakresie badania wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymagania:
a)Posiadanie akredytacji na wymagane badania – warunek podstawowy,
b)Posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych osób uprawnionych do poboru próbek,
 Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. – Sprawozdanie z badań do 15 stycznia.

Załącznik nr 1

Zakres badanych parametrów wody objętych monitoringiem przeglądowym.

| Lp | Wskaźniki mikrobiologiczne | Parametry fizyko- chemiczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mętność (A) | Liczba bakterii grupy coli (A) |
| 2. | Barwa (A) | Liczba Escherichia coli (A) |
| 3. | Ton (zapach) w 25°C (A) | Liczba enterokoków kałowych (A) |
| 4. | TFN (smak) w 25°C (A) | Ogólna liczba bakterii w 37°C po 24 h |
| 5. | Odczyn (A)Przewodność w 25°C (A) | Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72 h |
| 6. | Żelazo (A) |  |
| 7. | Amonowy jon (A) |  |
| 8. | Azotyny (A) |  |
| 9. | Azotany (A) |  |
| 10. | Fluorki (A) |  |
| 11. | Siarczany (A) |  |
| 12. | Chlorki (A) |  |
| 13. | Bromiany |  |
| 14. | Mangan (A) |  |
| 15. | Kadm (A) |  |
| 16. | Ołów (A) |  |
| 17. | Miedź (A) |  |
| 18. | Nikiel (A) |  |
| 19. | Sód (A) |  |
| 20. | Selen (A) |  |
| 21. | Antymon (A) |  |
| 22. | Chrom og. (A) |  |
| 23. | Arsen (A) |  |
| 24. | Bor (A) |  |
| 25. | Chloroform (A) |  |
| 26. | Bromodi chlorometan (A) |  |
| 27. | Dibromochlorometan (A) |  |
| 28. | Bromoform (A) |  |
| 29. | ∑ THM (n) (A) |  |
| 30. | 1,2 dichloroetan (A) |  |
| 31. | Trichloroetan (A) |  |
| 32. | Tetra chloroetan (A) |  |
| 33. | ∑ tri chloroetanu i tetra chloroetanu (A) |  |
| 34. | Benzen (A) |  |
| 35. | Benzo(a)piren (A) |  |
| 36. | Benzeno(b)fluoranten (A) |  |
| 37. | Benzeno(k)fluoranten (A) |  |
| 38. | Benzeno(ghi)perylen (A) |  |
| 39. | Indeno(1,2,3-c,d)piren(A) |  |
| 40. | ∑ WWA(m)(A) |  |
| 41. | Cyjanki (A) |  |
| 42. | Rtęć (A) |  |
| 43. | Glin (A) |  |
| 44. | Utlenialność (A) |  |
| 45. | α- HCH (A) |  |
| 46. | β- HCH (A) |  |
| 47. | γ- HCH (A) |  |
| 48. | δ- HCH (A) |  |
| 49. | HCB (A) |  |
| 50. | Chloropiryfos(A) |  |
| 51. | Bifentryna (A) |  |
| 52. | Procymidon (A) |  |
| 53. | p,p –DDE(A) |  |
| 54. | p,p – DDT (A) |  |
| 55. | p,p – DDD (A) |  |
| 56. | Heptachlor (A) |  |
| 57. | ∑ pestycydów (p) |  |