OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

OBIEKTU LUB ROBÓT

| Lp. | Miejscowość | Nr drogi | Dł. | Szer. | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prusy | 346 | 730 | 3 | 2 190 |
| 2 | Jastrzębiec | 618 | 1010 | 3,5 | 3 535 |
| 3 | Kuchary | 610 | 444 | 3 | 1 332 |
| 4 | Strzałków | 152 568 | 420 400 | 3 3 | 1 260 1 200 |
| 5 | Topola- Smogorzów | 466 619 | 1720 | 3 | 5 160 |
| 6 | Wolica | 1407 | 260 | 3 | 780 |
| 7 | Kąty Stare | 104 | 1020 | 3 | 3 060 |
| 8 | Stopnica | 455,588 659 | 276 586 | 3 3 | 828 1 758 |
| 9 | Klępie Górne | 289 | 978 | 3 | 2 934 |
| 10 | Bosowice | 169 | 1660 | 3,5 | 5 810 |
| 11 | Mietel | 1532 | 850 | 3 | 2 550 |

Stan projektowany :

Na wymienionych odcinkach dróg gminnych projektuje się następujące roboty :

-  uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym o frakcji 0-31,5 mm,

którego grubość po wyrównaniu i zagęszczeniu mechanicznym będzie wynosiła 5 cm, na odcinkach dróg wg tabeli powyżej

-  wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu wyniesie 4 cm,  wg danych zawartych w tabeli powyżej.