PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

- Nazwa zamówienia:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę  kanalizacji sanitarnej w Kucharach, Strzałkowie i Szczytnikach

2.Kod CPV

71322300-3- usługi projektowania  rurociągów

Zamawiający:  Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

3. Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest art. 31 ust 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013.907 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j.).

4.Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę   kanalizacji sanitarnej w Kucharach, Strzałkowie i Szczytnikach po wcześniejszym uzyskaniu decyzji  środowiskowej i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowanie winno zawierać:

-  projekt budowlano- wykonawczy,

-  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ,

-  przedmiar robót

(powyższe opracowania winny być opracowane w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j.).

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, póz. 401),

-  kosztorys inwestorski - sporządzony na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, póz. 1389).

5.Dokumentacja projektowa w formie papierowej powinna zawierać:

a) Projekty budowlano-wykonawcze-5 egz,

b) Kosztorys inwestorski - 1egz.(dla każdej miejscowości odrębnie)

c) Przedmiary robót - 1egz. .(dla każdej miejscowości odrębnie)

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.- 1 egz

e) Informacje dotycząca BIOZ - 5 egz,

g) Inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy i oświadczenia niezbędne do uzyskania  pozwolenia na budowę

Dokumenty wymienione w pkt 5 - a, b, c, d i e należy wykonać również w formie elektronicznej.

Zamawiający wymaga aby przedmiary w wersji elektronicznej poza formatem  PDF  były sporządzone w formacie umożliwiającym importowanie danych (przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego) z przedmiaru robót do programu kosztorysującego.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, której skutkiem może być znaczne wydłużenie czasu opracowania całej dokumentacji (np. brak pisemnej zgody właściciela nieruchomości i jednocześnie brak możliwości alternatywnego rozwiązania przebiegu sieci) koniecznym stanie się uzyskanie ze Starostwa Powiatowego decyzji ograniczającej prawo dysponowania nieruchomością lub wydanie nowej decyzji administracyjnej przez Zamawiającego.

W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania opracowania i podział na poszczególne miejscowości (jeżeli technicznie będzie to możliwe). Zamawiający dzięki temu będzie miał możliwość wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę np. dla jednej lub dwóch miejscowości.

Wartość opracowań zostanie wyliczona procentowo na podstawie zakresu rzeczowego projektu.

Stosowne postanowienia zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

6. Projektant we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji projektowej m.innymi:

a) Wszelkie uzgodnienia branżowe .

b) wszystkie pisemne zgody właścicieli działek przez które projektowana będzie sieć kanalizacyjna uzyskane na podstawie aktualnych wypisów z rejestru gruntów

c) Badania np. gruntowo-wodne, ekspertyzy, informacja i raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i inne.

7.Dokumentacja projektowa powinna:

- być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania  zgodnie z przeznaczeniem.

- W swojej treści określać przedmiot zamówienia , w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub, równoważne) lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca powinien każdorazowo poinformować Zamawiającego.

- opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

8. Niezależnie od powyższych  postanowień programu funkcjonalno – użytkowego wybrany wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia na rzecz Zamawiającego usług związanych z nadzorem autorskim, przy wykonaniu robót w oparciu o jego dokumentację oraz wyraża zgodę na publikację dokumentacji na stronach internetowych w procedurach przetargowych na wybór wykonawcy robót.

9.Załącznikiem do niniejszego programu jest wyciąg z graficznej części koncepcji kanalizacji sanitarnej dla 13 miejscowości gminy. Pokazany przebieg kolektorów sanitarnych nie jest obligatoryjny. Na etapie projektowania należy ich przebieg  uzgodnić z zamawiającym.

10.Charakterystyka

Zakłada się zastosowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej. Urozmaicona rzeźba terenu może sprawić, że wystąpi konieczność zastosowania układu kanalizacji grawitacyjno-pompowej.

W przypadku unieszkodliwiania ścieków z pojedynczych domów lub ich niewielkich skupisk których podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadnione powinno być realizowane w oczyszczalniach przydomowych.

W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować główne kolektory i odcinki kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) od kanału głównego do  pierwszej studzienki  licząc od strony budynku .

W projekcie budowlanym należy ponadto przewidzieć dokładną lokalizację przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego (odcinek od budynku do pierwszej studzienki). Winna być ona uzgodniona z właścicielem (użytkownikiem) działki i potwierdzona jego podpisem na przedłożonej odbitce A – 4 z mapy sytuacyjnej 1: 500 z naniesioną lokalizacją sieci. Mapki z podpisami należy załączyć do operatu terenowo-prawnego.

Zamawiający wstępnie określił  następujące  szacunkowe  wielkości:

- dla Strzałkowa

- ‌około 3,5  km  głównej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

- około  1.6 km tłocznej kanalizacji sanitarnej

- około 1,7 km przykanalików przy długości statystycznego przykanalika około 25 m

- 2 pompowni ścieków sanitarnych.

- Około 70 budynków do podłączenia długość przyłączy około 350 m,

- Około 12 oczyszczalni przydomowych

- dla Szczytniki

- ‌około 3,5  km  głównej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

- około  1.58 km tłocznej kanalizacji sanitarnej

- około 1,32 km przykanalików przy długości statystycznego przykanalika około 25 m

- 2 pompowni ścieków sanitarnych.

- Około 53 budynków do podłączenia długość przyłączy około 250 m,

- Około 7 oczyszczalni przydomowych

- Dla Kuchar

- ‌około 3,14  km  głównej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

- około  0.6 km tłocznej kanalizacji sanitarnej

- około 1,6 km przykanalików przy długości statystycznego przykanalika około 25 m

- pompownia ścieków sanitarnych.

- Około 64 budynków do podłączenia długość przyłączy około 300 m,

- Około 2 oczyszczalni przydomowych

Ścieki z w/w miejscowości zostaną odprowadzone do  oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym.

11.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:

- ‌powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych,

- ‌należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych,

12.Przepompownie ścieków.

Pompownie ścieków winny być tak zaprojektowane, by ograniczyć nieprzyjemne zapachy wydobywające się do minimum. Rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji zapachów winny uzyskać akceptację Zamawiającego.

- 13. Kolizje oraz przejścia przez przeszkody

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych  pod   drogami  oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym podlegają.

14. Ochrona konserwatorska

Obszar na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Podlega ochronie prawnej w aspekcie  ochrony dziedzictwa przyrodniczego ze względu na położenie w otulinie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (dot msc Strzałków i zachodnia część Szczytnik) oraz w Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu( dot. Kuchar i Szczytnik).

- 15.Wycinka drzew i krzewów.

Wykonawca winien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające racjonalnych innych rozwiązań.

16. Warunki gruntowo-wodne

Wykonawca badania wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

- 17. Usytuowanie.

Przy wyborze trasy przebiegu kanałów należy się kierować następującymi zasadami:

- 1) kanały winny być zlokalizowane na terenie ogólnodostępnym,  z zapewnieniem możliwości dojazdu służbom eksploatującym ciężkim sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek,

- 2) trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie,

- 3) kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów,

- 4) należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, infrastruktura podziemną,

- 5)Przebieg trasy kanałów uzgadniać z zamawiającym.

18. Lokalizacja  przydomowych oczyszczalni przydomowych na terenie poszczególnych nieruchomości winna uwzględniać warunki gruntowo – wodne oraz znajdujące się na terenie posesji lub w ich pobliżu studnie.

Zaprojektowane  rozwiązania techniczne muszą gwarantować wysoki stopień oczyszczenia ścieków, być ekonomiczne, o wysokiej jakości technicznej i spełniać

warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z

2006r. Nr 137, poz.984 , ze zmianami) .

Układ wysokościowy oczyszczalni należy dostosować do warunków gruntowo –

wodnych na danym terenie oraz do istniejących wylotów kanalizacji sanitarnej z budynku.

Przepustowość oczyszczalni należy ustalić w oparciu o potrzeby bilansowe dla

poszczególnych posesji.

19. Wymagania ekonomiczne:

Zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego zamówienia , przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymagań wynikających z przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego – musi wykazywać się niskimi kosztami realizacji i eksploatacji. Dotyczy to zarówno kanalizacji sieciowej jak i przydomowych oczyszczalni.

- 20.Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji na opracowywanym terenie jest:

- ‌spełnienie standardów ekologicznych prawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania ścieków osiągnięcie zgodności z dyrektywą 91/271/EWG

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej,

- poprawę stanu sanitarnego na tym terenie poprzez likwidację szamb, osadników przydomowych i „dzikich” wylotów nieoczyszczonych ścieków do odbiorników,

- poprawę stanu sanitarnego w rejonie.

Sporządziła;								Zatwierdził: