Przedmiar robót

na odmulenie zbiornika wodnego w Smogorzowie

| Nr poz. koszt | Podstawa wyceny | Opis i przedmiar robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. | KNR 2-01 0121-01 KNR-W 2-01 0213-01 z sz. 2.3. 2 9903-01 KNR 2-01 0235-01 KNR-W 2-01 0213-01 z.sz. 2.3.2 9903-01 KNR-W 2-01 0213-01 z.sz. 2.3.2 9903-01 KNR 2-01 0531-01 KNR 2-01 0212-03 z.sz. 2.3.2. 9903 KNR 2-01 0506-07 KNR 19-01 0107-08 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców (wykop gruntu z czaszy zbiornika z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców (wykop gruntu z czaszy zbiornika na odkład) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - praca na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców (dodatkowy przerzut gruntu w czaszy zbiornika) Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne o poj. łyżki do 0.6 m3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km Podłoze mokre wymagające użycia materaców. Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową | ha m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m-g | 0,22 380 380 787 787 1574 587 700 150 |