Załącznik Nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMIANA STOLARKI

kod CPV 45421132-8

Dotyczy: wykonania wymiany istniejącej stolarki okiennej    drewnianej na nową z PCV w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych im.Orląt Lwowskich w Stopnicy”.

.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMIANY OKIEN w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGMINAZJALNYCH IM.ORLĄT LWOWSKICH W STOPNICY”.

1. Dane ogólne.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

wymiany okien w w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych im.Orląt Lwowskich w Stopnicy”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia,

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

- Demontaż okien  drewnianych przeznaczonych do wymiany,

-Demontaż starych podokienników,

- Montaż okien  rozwieralnych i uchylno-rozwieranych ( zgodnie z załączonymi rysunkami)  pięciokomorowych PCV o tych samych wymiarach ,

Uwaga:Wykonawca przed złożeniem zamówienia u producenta zobowiązany jest do ponownego i dokładnego wymierzenia okien.

-Wykonanie nowych podokienników zewnętrznych   z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. 0,6 mm i szerokości 38 cm w rozwinięciu

- Wyszpałdowanie, uszczelnienie , otynkowanie i pomalowanie

1.4.Informacja o terenie budowy

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie poszczególnych miejsc wykonywania prac przed dostępem osób niepowołanych.

a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody

znajdujących się w przedmiotowym budynku.

b) Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracowników

oraz miejsce przechowywania narzędzi.

c) Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

d) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania-usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

e) Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce składania materiałów do wbudowania.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania w/w materiałów.

f) Okna pochodzące z demontażu winny być  przewiezione w miejsce wskazane przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

g) W czasie transportu materiałów należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom.

1.5 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45421132-8

2. Ogólne warunki wykonania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami praw budowlanego.

2.1 Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów stosowanych do napraw.

2.2 Kontrola jakości robót

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, /zgodności

ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną/. Sprawdzanie winno się

odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenionych

cech i asortymentów - sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez/pomiar lub badanie.

Zgodnie z wymogami decyzji o pozwoleniu na budowę, realizacja robót na placu budowy

odbywać się będzie pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, w związku z

powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osoby posiadającej

uprawnienia budowlane do objęcia obowiązków kierownika budowy.

2.3 Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są: mb, m2, m3, szt, kpl, kg itp. wielkości określone w warunkach

technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie / Polskimi Normami.

2.4 Odbiór robót

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót wyd. Arkady z późniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia

odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru.

Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku

stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do

protokołu odbioru robót lub ustalone odrębnym trybem.

2.5 Podstawy płatności

Sposób realizowania płatności będzie określony w umowie o realizację zamówienia.

Płatność dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresie 14 dni od daty

doręczenia faktur do Zamawiającego po bezusterkowym odbiorze robót.

3. Warunki szczegółowe wykonania robót

3.1 Wykonanie nowych okien z PCV

- Okna z wysokoudarowego tworzywa PCV, posiadające Aprobatę Techniczną ITB

dopuszczającą do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Profil kształtownika - pięciokomorowy w kolorze białym

- Współczynnik przewodzenia ciepła dla zastosowanych profili – 1,4 W/m2K

- Okucia uchylno – rozwieralne z 3 pozycjami zapewniającymi odpowiednią pozycję skrzydła

- Izolacyjność akustyczna 30-34 dB

- Szyby zespolone, hermetyczne komorowe, układ dwuszynowy 4/16/4 Termofloat,

ze współczynnikiem przenikania ciepła k dla zespołu 4/16/4 K=1,0 W/m2K

- Podział okna i sposób otwierania wg dołączonych rysunków i dodatkowo po uzgodnieniu

z dyrektorem danej placówki.

Wskazanym jest aby przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zapoznał

się z miejscem wykonywania zamówienia oraz dokonał własnych obliczeń ilościowych

i szczegółowych pomiarów stolarki okiennej .

• Wymagany okres gwarancji na dostarczoną stolarkę okienną  – 5 lat.

3.2 Parapety  zewnętrzne

Parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej w kolorach dopasowanych do elewacji

budynku o szerokościach w zależności od potrzeb. Parapety winny posiadać odporność na

ścieranie i zarysowania – udokumentowane i potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i wiedzą techniczną. Kontrola

postępu prac na budowie będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyżej parametry okien i parapetów winny wynikać z aprobaty technicznej lub

niezależnych badań laboratoryjnych (należy dołączyć ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć

strony, na których występują w/w parametry)

3.3 Demontaż istniejących okien i parapetów .

Miejsce demontażu okna  winno być zabezpieczone folią przed uszkodzeniem podłogi i ewentualnie innych elementów. Wymiana zaczyna się od wyjęcia starego okna.

Po zdjęciu skrzydeł okiennych przecina się ościeżnicę w dwóch miejscach i podważając

łapką ciesielską, wyrywa jej boki z muru. Wykonanie demontażu stolarki okiennej  należy dokonać w taki sposób aby ograniczyć do niezbędnego minimum uszkodzenia ścian i ościeży. Materiały z demontażu stolarka i parapety winny być złożone we wskazane miejsce uzgodnione z właścicielem.

3.4 Montaż okien

Zakres robót

1.Montaż okien  w istniejących otworach okiennych .Nowe okna  należy zamontować kotwami lub dyblami do ściany zgodnie z danymi montażowymi producenta okna. Prawidłowo zamontowane okno będzie możliwe tylko wtedy, gdy będzie ono odpowiednio mniejsze od ościeża , (2÷3mm). Okno w ościeżu trzeba ustawić tak, aby luz po bokach i na górze ościeżnicy był taki sam. Ościeżnicę ustawia się w poziomie i pionie, a następnie unieruchamia klinami w ościeżu na czas mocowania do ściany. Wszystkie elementy mocujące winny być metalowe i zabezpieczone antykorozyjnie ( osłony z powłok ocynkowanych). Po zamocowaniu ram okiennych i właściwym uszczelnieniu ramiaka (ościeżnicy ) i wzmocnieniu go piankami montażowymi należy usunąć kliny montażowe i założyć skrzydła okienne, tak by mogły się swobodnie otwierać i zamykać. Materiały użyte od zewnątrz(pianki, silikony itp.) do uszczelniania okna muszą być odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego. Uszczelki zamontowane w oknie od wewnątrz muszą zapobiegać przenikaniu pary wodnej. Szpałdowanie oraz tynkowanie ościeży wewn. Okien ( po demontażu okien) z wyrównaniem zaprawą tynkarską i płytami g-k o ile będzie taka potrzeba) z użyciem gipsu budowlanego i szpachlówek mineralnych do tynków zewnętrznych. Po wyprawieniu ościeży – pas tynku należy pomalować farbą emulsyjną, wskazany ewentualny dobór farb emulsyjnych zbliżony do koloru ścian w danym pomieszczeniu lub kolor uzgodniony z właścicielem . Wyrównanie bądź zaprawienie ościeży zewnętrznych z użyciem szpachlówki mineralnej do tynków zewnętrznych . Uszczelnienie styków z istniejącym okapem (parapetem) zewnętrznym przy pomocy silikonu, a w razie potrzeby z użyciem szpachlówki lub zaprawy cementowej m.80.

2. Montaż parapetów zewnętrznych . Nowe parapety wmontować tak aby

wchodziły we wręby w oknach z uszczelnieniem piankami oraz silikonem, oba końce

parapetów osadzić w ścianie zachowując wymóg aby były oparte min. 5 cm w ścianie.

Materiały

- okna PCV,

- kotwy, kształtowniki metalowe

- pianka montażowa poliuretanowa,

- gips budowlany szpachlowy,

- silikon,

- szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych,

- zaprawa tynkarska, - zaprawa cementowa

- parapety zewnętrzne w szerokościach i długościach wg potrzeb,

- emulsja do gruntowania typu ”unigrunt” lub podobna

Materiały do realizacji robót powinny posiadać atesty, certyfikaty lub inne dokumenty

potwierdzające dopuszczalność do stosowania na rynku budowlanym. Zamontowane okna

winny być dokładnie uszczelnione, a wszystkie ubytki związane z brakami tynku od strony

zewnętrznej i wewnętrznej wypełnione i obrobione. Nie może być szpar nie zaprawionych.

Łączenia okna z murami winny być estetycznie wykończone.

Warunki wykonania robót Odbiór robót - należy sprawdzić:

Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

Największe dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu nie powinny przekraczać 2mm na

1,0m i nie więcej niż 3mm na każdy element ościeżnicy.

Po ustawieniu okna, należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu

i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań

i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy

Parapety winny być prawidłowo osadzone i wyprofilowane, winny być zamontowane,

w odpowiedni wrąb w oknie a styki uszczelnione, połączenia z murem dokładnie wypełnione

i zarobione. Powierzchnia parapetu winna być płaska, nie może nosić śladów odbić,

odprysków lub rys.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów.

4.0 Przepisy związane

Ustawę z dnia 29.01.2004r . – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U .z 2007 r.

Nr 223 poz. 1655,

Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE . (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury /z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 ze

zm.)