Stopnica, dnia 2015-05-11

Znak sprawy:Or.271.4.2015

Otrzymują: 
Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Stopnica” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1.  Kabel do agregatu: prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rys.nr E1 oraz przedmiarem konieczne jest wykonanie  4 przewiertów pod istniejącymi drogami rurami SRS-G 160. Przy pozostałych skrzyżowaniach kable należy zabezpieczyć rurami DVK 160 mm;- prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót.

Odpowiedź: Potwierdzamy konieczność wykonania 4 przewiertów - roboty ujęte w pozycji nr 6 przedmiaru robot zasilanie agregatu.

2.  Boisko-prosimy o potwierdzenie, że zamówienie obejmuje wykonanie 6 tulei do słupków do siatkówki oraz dostawę 1 zestawu do siatkówki (czyli tylko 2 słupków);

Odpowiedź: Ilość zestawów wg przedmiarów i dokumentacji projektowej tj. 3 komplety pozycja nr 24 przedmiar budowy boiska.

3. Prosimy o potwierdzenie, że należy zdemontować 32m2 nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową;

Odpowiedź: Ilość wg przedmiarów i dokumentacji projektowej tj. 32m2 pozycja nr 2-5 przedmiar budowy boiska.

4. Informujemy, że projektowe założenie o braku konieczności wymiany obrzeży na istniejącym boisku asfaltowym lub/i braku frezowania boiska asfaltowego doprowadzi do stopniowego kruszenia się nowej nawierzchni poliuretanowej na obrzeżach boiska- prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o w/w roboty.

Odpowiedź: Zakończenie nawierzchni poliuretanu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach komunikacji tj. furtki, bramy zamontować systemowe progi najazdowe syntetyczne. Progi o wysokości zgodnej z grubością nawierzchni poliuretanowej. Progi wykonać jako elementy odporne na obciążenia z ruchu kołowego (traktor + maszyna czyszczenia lodu). Montaż progów wg  zaleceń producenta.

5. Przedmiar boisko: poz.  15 jest 7,3m3 winno być 25,55m3 prosimy o korektę.

Odpowiedź: Wywóz wskazanej ilości ziemi 25,55m3 zawarty jest w pozycji 9 przedmiar budowy boiska.

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią postępowania o zamówienie publiczne.

Na skutek powyższych wyjaśnień nie został zmieniony termin składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

/-/ Ryszard Zych