Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Stopnicy” polegająca na:

Cz. 1. Dostawie i montażu stacji uzdatniania wody dla całego budynku o wydajności minimum 3,5m3/h.

Minimalne przykładowe wymagania:

Zmiękczacz TYPU TWIN 2x75 litrów złoża,

Filtr osadnikowy - max 12 m3/h

Osprzęt (rurki, kolanka, śrubunki, zawory odcinające itp.)

Montaż i uruchomienie

Cz. 2. Dostawie i montażu kompletnej instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej składającej się z co najmniej 5 kolektorów solarnych o powierzchni minimalnej każdego 2,4 m2, montowanych na dachu pokrytym blachodachówką. Zbiornik CWU 500l, który należy połączyć z obecnym zbiornikiem CWU o pojemności 500l oraz zapewnić system podmieszania ciepłej wody użytkowej między tymi zbiornikami.

Minimalne przykładowe wymagania:

Inisol CH250 SLIM Kolektor solarny płaski                                          5 szt.

Zestaw hydrauliczny - baza dla 1 lub 2 kolektorów SLIM                 1 szt.

Zestaw hydrauliczny - rozbudowa o 1 kolektor SLIM                        3 szt.

Zestaw montażowy baza dla 2 kolektorów C250V/SLIM                  1 szt.

Zestaw montażowy rozbudowa o 1 kolektor SLIM                            3 szt.

SKS 13-45 Stacja solarna do 40 m2 powierzchni kolektorów           1 szt.

Naczynie wzbiorcze solarne 50 litrów ciśnienie wstępne 2,5 bar    1 szt.

PT 1000 Czujnik temperatury kolektora                                               1 szt.

PT 1000 Czujnik temperatury podgrzewacza z tuleją                         1 szt.

SOL PLUS Regulator solarny                                                                    1szt.

Płyn solarny 20 litrów                                                                               3szt.

Zbiornik CWU 500 l                                                                                    1 szt.

Montaż i uruchomienie                                                                            kpl.

Cz. 3. Dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy całkowitej minimum 18 kWp

. Minimalne przykładowe wymagania:

- falownik spełniający poniższe wymagania:

Znamionowa moc wyjściowa 17kW

Sprawność europejska minimum 98,3%

Maksymalna moc PV minimum 25,5kWp

2 MPPT, 2 wejścia na jeden MPPT

Zakres napięcia roboczego 160V-950V

Chłodzenie pasywne

Stopień ochrony minimum IP65

Spełniający normy EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

- panele fotowoltaiczne spełniających poniższe wymagania:

Moc panelu minimum 455Wp

Sprawność minimum 20,9%

Gwarancja produktowa minimum 12 lat

Gwarancja na spadek sprawności modułu minimum 25 lat

Spadek sprawności modułu po 25 latach 84,5%

Współczynnik temperaturowy Pmax maksymalnie -0,36%oC

Współczynnik temperaturowy Voc maksymalnie -0,28%oC

Współczynnik temperaturowy Isc maksymalnie +0,05%oC

- instalacja na dachu pokrytym blachodachówką

- instalacja z zabezpieczeniem p.poż./projoy

- w skład obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie instalacji do dystrybutora energii oraz konsultacja z rzeczoznawcą p.poż.

2. Z uwagi na fakt, iż budynek jest ciągle użytkowany, prace należy prowadzić po uzgodnieniu z zarządcą budynku oraz w sposób umożliwiający korzystanie z budynku. Wszelkie uciążliwości należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-130 Stopnica, dz. nr 413/2 oraz 413/7 w Stopnicy.

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze w Stopnicy.