KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Na remont (modernizację)drogi nr 169 położonej w miejscowości Bosowice na długości   1660 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 1660 m x 3,5 m | m2 | 5 810 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 1660 m x 3,5 m | m2 | 5 810 |

Na remont (modernizację)drogi nr 289 położonej w miejscowości Klępie Górne na długości   978 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 978 m x 3 m | m2 | 2 934 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 978 m x 3 m | m2 | 2 934 |

Na remont (modernizację)drogi nr 346 położonej w miejscowości Prusy na długości 730 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 730 m x 3 m | m2 | 2190 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 730 m x 3 m | m2 | 2190 |

Na remont (modernizację)drogi nr 659 położonej w miejscowości Stopnica na długości   586 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 586 m x 3 m | m2 | 1 758 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 586 m x 3 m | m2 | 1 758 |

Na remont (modernizację)drogi nr 1407 położonej w miejscowości Wolica na długości   260 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 260 m x 3 m | m2 | 780 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 260 m x 3 m | m2 | 780 |

Na remont (modernizację)drogi nr 618 położonej w miejscowości Jastrzębiec na długości  1010 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 1010 m x 3,5 m | m2 | 3 535 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 1010 m x 3,5 m | m2 | 3 535 |

Na remont (modernizację)drogi nr 610 położonej w miejscowości Kuchary na długości   444 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 444 m x 3 m | m2 | 1 332 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 444 m x 3 m | m2 | 1 332 |

Na remont (modernizację)dróg gminnych nr 466,619 położonych w miejscowości Topola i Smogorzów na długości 1720 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 1 720 m x 3 m | m2 | 5 160 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 1 720 m x 3 m | m2 | 5 160 |

Na remont (modernizację)drogi nr 152 położonej w miejscowości Strzałków na długości   420 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 420 m x 3 m | m2 | 1 260 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 420 m x 3 m | m2 | 1 260 |

Na remont (modernizację)drogi nr 104 położonej w miejscowości Kąty Stare Folwarki na długości   1020 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 1020 m x 3 m | m2 | 3060 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 1020 m x 3 m | m2 | 3060 |

Na remont (modernizację)drogi nr 1532 położonej w miejscowości Mietel na długości   850 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 850 m x 3 m | m2 | 2 550 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 850 m x 3 m | m2 | 2 550 |

Na remont (modernizację)drogi nr 455,588 położonej w miejscowości Stopnica na długości   276 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 276 m x 3 m | m2 | 828 |

Na remont (modernizację)drogi nr 568 położonej w miejscowości Strzałków na długości   400 mb.

| Lp | Symbol klasyf. | Opis robót i obliczenia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 6 0309-0203 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowawczymi 5- 10 ton. 400 m x 3 m | m2 | 1 200 |
| 2 | KNNR 6 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5 mm. o grubości warstwy 5 cm. 400 m x 3 m | m2 | 1 200 |