Opis planowanych robót polegających na ułożeniu płytek gresowych w pomieszczeniach świetlic wiejskich w Żernikach Dolnych oraz Mietlu

Zakres robót obejmuje usługę ułożenia płytek gresowych.

Płytki gresowe przekaże Zamawiający.

W cenie usługi Wykonawca winien wliczyć wszystkie pozostałe koszty: kleje, fugi, koszt ewentualnych przyborów pomocniczych do układania płytek, docinanie płytek w celu ułożenia cokolika o wysokości ok. 9 cm.

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych do płytkowania równe, wykonane za pomocą miksokreta.

Szacunkowe ilości metrów wynoszą:

- Świetlica w  Żernikach Dolnych – 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 102 m2, szacunkowa długość cokolików  - ok 60 mb;

- Świetlica w Mietlu – 1 pomieszczenie o powierzchni ok. 52 m2, szacunkowa długość cokolików  - ok. 30mb.

Wodę oraz energię elektryczną na cel wykonania robót zapewnia Zamawiający.

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi powykonawczo zgodnie z faktycznym zakresem wykonanych prac.

Rzeczywista powierzchnia ułożonych płytek będzie sumą powierzchni płytek ułożonych na podłodze oraz powierzchni cokolików.

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub deklaracje zgodności producenta. Podczas prac przestrzegać należy przepisów BHP.